Методическое пособие

по обеспечению пожарной безопасности

для руководителей объектов образования

Пожарная безопасность образовательного учреждения

Рост числа и масштабов последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами, диктует необходимость повышения ответственности руководителей образовательных учреждений по осуществлению мер пожарной безопасности, проведению противопожарной пропаганды и обучения детей и подростков мерам пожарной безопасности.

В соответствии с Правилами пожарной безопасности (далее - Правила) руководитель образовательного учреждения обязан:

- обеспечить выполнение Правил и осуществлять контроль за соблюдением установленного противопожарного режима, всеми работниками, учащимися и воспитанниками, принимать срочные меры для устранения отмеченных недостатков;

- организовать изучение Правил и проведение противопожарного инструктажа с работниками детских образовательных учреждений в соответствии с Положением о порядке обучения населения мерам пожарной безопасности населения Ленинградской области. С учащимися IV-XI классов один раз в учебную четверть во внеурочное время должны проводиться занятия по изучению правил пожарной безопасности, а с учащимися младших классов и детьми старшего дошкольного возраста - беседы по предупреждению пожаров в школе и дома;

- организовать из числа учащихся ОУ дружины юных пожарных, обеспечив их работу в соответствии с Положением о дружинах юных пожарных;

- обеспечить разработку и утвердить план эвакуации и порядок оповещения людей, устанавливающие обязанности и действия работников ОУ на случай возникновения пожара;

- практические занятия по отработке плана эвакуации должны проводиться не реже одного раза в полугодие (в детских учреждениях сезонного типа - в начале каждой смены);

- установить порядок осмотра и закрытия помещения и зданий по окончании занятий и работы ОУ;

- обеспечить своевременное выполнение мероприятий пожарной безопасности, предложенных органами государственного пожарного надзора и предусмотренных приказами и указаниями вышестоящих органов.

В помощь руководителю образовательного учреждения по обеспечению пожарной безопасности предлагаем вариант плана работы школы (образовательного учреждения) по обеспечению пожарной безопасности на учебный год.

В соответствии с Положением о порядке обучения мерам пожарной безопасности населения Ленинградской области руководители и должностные лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности и (или) обучение мерам пожарной безопасности детских учреждений, школ и дошкольных организаций должны иметь специальную подготовку по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума (7 часов). Обучение указанных лиц проводится на базе специализированных образовательных учреждений в области пожарной безопасности не позднее одного месяца после их назначения на должность. В последующем указанные лица проходят проверку знаний в области пожарной безопасности не реже 1 раза в 3 года.

Перечень документации по пожарной безопасности

В каждом образовательном учреждении должны быть следующие документы

- Приказ о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность.

- Приказ об организации добровольной пожарной дружины (ДПД).

- Приказ о назначении лица, ответственного за средства пожаротушения.

- Инструкции по пожарной безопасности.

- Журнал регистрации вводного противопожарного инструктажа.

- Журнал регистрации противопожарного инструктажа на рабочем месте.

- План (схема) эвакуации.

- Инструкция по эвакуации.

- Оперативный план тушения.

- План противопожарных мероприятий.

- Протокол проверки знаний по взрывопожарной безопасности.

- Акт проведения технического обслуживания и проверки внутренних пожарных кранов.

- Журнал первичных средств пожаротушения.

- Нормы первичных средств пожаротушения для образовательных учреждений.

- Порядок действий при пожаре.

Основные нормативные документы, регламентирующие

противопожарную безопасность

Приказ и инструкции о мерах пожарной безопасности, разработанные и утвержденные в установленном порядке, являются основными нормативными документами, невыполнение или нарушение которых влечет за собой дисциплинарную (материальную), административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Приказ вводит в действие основные положения, инструкции и рекомендации в части организации предупреждения и противопожарной защиты территории, зданий, сооружений и помещений учреждения. Приказом назначаются ответственные за пожарную безопасность в подразделениях учреждения и регламентируется их деятельность и т. п. Такой приказ должен быть один по учреждению, он является своего рода законом, а инструкции и положения конкретно детализируют и регламентируют порядок выполнения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и являются собственно правилами пожарной безопасности для учреждения.

Требования к инструкциям о мерах пожарной безопасности

Основные требования к видам, содержанию и изложению инструкций (положений) о мерах пожарной безопасности включают единые требования, предъявляемые к нормативным документам в области пожарной безопасности.

Инструкции устанавливают основные направления обеспечения систем предотвращения пожара и противопожарной защиты в учреждении в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004, порядок обеспечения безопасности людей и сохранности материальных ценностей, а также создание условий для успешного тушения пожара.

Инструкции о мерах пожарной безопасности подразделяются на следующие виды

- общеобъектовая инструкция - о мерах пожарной безопасности для учреждения;

- инструкции для отдельных зданий, сооружений, помещений, видов работ;

- инструкции по обеспечению безопасного производства временных пожаро-взрывоопасных работ в учреждении (сварочных, огневых, строительно-монтажных и т. п.), выполняемых в т. ч. и сторонними организациями;

- положения об организации деятельности добровольных противопожарных формирований и обучения работающих мерам пожарной безопасности на предприятии.

Инструкции разрабатываются лицами, ответственными за пожарную безопасность учреждения.

Инструкции направляются на отзыв руководителю и согласуются с профкомом*.

Затем они вводятся приказом по учреждению.

Разработка инструкций Инструкции о мерах пожарной безопасности должны разрабатываться на основе Правил пожарной безопасности, нормативно-технических и других документов, содержащих требования пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.

Содержание инструкций

В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:

- общие положения, включающие правовые основания введения данного нормативного документа в учреждении и обязательность исполнения требований данной инструкции всеми работающими в учреждении. Порядок допуска работников учреждения к выполнению своих обязанностей, ответственность за нарушение требований пожарной безопасности;

- порядок содержания территории, зданий, помещений, в т. ч. эвакуационных путей; организационные мероприятия, регламентирующие основные направления обеспечения пожарной безопасности в учреждении, порядок назначения, права и обязанности ответственных за пожарную безопасность, учреждения добровольных противопожарных формирований, обучения мерам пожарной безопасности и т. п.;

- требования пожарной безопасности к электроустановкам;

- требования пожарной безопасности к системам отопления и вентиляции;

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении технологических процессов, эксплуатации оборудования, производстве пожароопасных работ;

- места курения, применения открытого огня и проведения огневых работ;

- предельные показания контрольно-измерительных приборов, отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;

- содержание сетей наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения;

- содержание пожарной техники и первичных средств пожаротушения;

- порядок осмотра и приведения в пожаро-взрывобезопасное состояние всех помещений предприятия;

- общий порядок действий при пожаре, обязанности и действия работников и администрации учреждения при пожаре, в т. ч.:

  - правила вызова пожарной охраны;

  - порядок аварийной остановки технологического оборудования;

  - порядок отключения вентиляции и электрооборудования;

  - правила применения средств пожаротушения;

  - порядок эвакуации материальных ценностей.

Виды инструкций

Инструкции для отдельных помещений, а также отдельных видов работ разрабатываются на основании требований общеобъектовой инструкции и дополняют ее, более подробно анализируют пожарную опасность и конкретизируют требования пожарной безопасности. Инструкции для подразделений и видов работ не должны дублировать требования обще объектов о и инструкции.

Выписки из общеобъектовой инструкции вывешиваются на видных местах в хорошо защищенном с точки зрения противопожарной безопасности помещении.

Инструкции для выполнения временных взрывопожароопасных, огневых, строительно-монтажных и т. п. работ (в т. ч. сторонними организациями), на которые выдается наряд-допуск, разрабатываются конкретно для проведения данных видов работ на предприятии. До начала производства работ по этим инструкциям проводится обучение работающих, о чем делается отметка в наряде-допуске администрацией учреждения.

Выписки из таких инструкций, регламентирующие основные мероприятия пожарной безопасности и действия персонала при пожаре, вывешиваются в защищенных помещениях.

Положения о добровольных противопожарных формированиях (дружинах, командах), об обучении работающих мерам пожарной безопасности устанавливают порядок, принятый в учреждении в части организации работы по предотвращению и борьбе с пожарами.

Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ

Директор школы №___ 
_________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

ПЛАН
работы школы (образовательного учреждения) по обеспечению пожарной безопасности на 201__/201__ учебный год

| № п/п | Планируемые мероприятия | Сроки проведения | Ответственный за выполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Организационные мероприятия |
| 1. | Подготовка школы к новому учебному году: - Проверка наличия и исправности (технического состояния) огнетушителей, внутренних пожарных систем. - Заблаговременная очистка чердаков, подвалов, складских помещений от ненужного инвентаря, строительного и иного мусора. - Проверка наличия замков, комплектов запасных ключей к основным и запасным выходам | До 1 сентября | Зам директора по АХЧ | При наличии в проекте |
| 2 | Проверка наличия и состояния на этажах планов эвакуации, трафаретных указателей места нахождения огнетушителей, телефонов. | До 1 сентября | Зам директора по АХЧ Преподаватель-организатор ОБЖ |  |
| 3 | Обеспечение (расчистка) свободного подъезда к люку пожарных гидрантов во дворе школы | До 1 сентября | Директор школы Зам. директора по АХЧ |  |
| 4 | Проверка наличия (обновления) инструкций по пожарной безопасности и наглядной агитации в кабинетах технического и обслуживающего труда, химии, физики, информатики | 1 раз в полугодие | Директор школы |  |
| 5 | Подписание актов в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности | По графику | Директор школы |  |
| Работа с постоянным составом |
| 1 | Включение в коллективный договор (соглашение) вопросов по пожарной безопасности (указать нормативно-правовые основания для включения этих вопросов) |  | Директор школы Председатель профкома |  |
| 2 | Утверждение на общем собрании коллективного плана работы по пожарной безопасности на новый учебный год |  | Директор школы |  |
| 3 | Обучение работников по программе пожарно-технического минимума [4] | В течение года | Директор школы | По плану ПОЖ. ОХР. |
| 4 | Проведение индивидуальных инструктажей с вновь принятыми учителями. Запись в журнале инструктажа. | Сентябрь | Зам. директора по учебной работе Преподаватель-организатор ОБЖ |  |
| 5 | Индивидуальные инструктажи с работниками школы при проведении массовых школьных мероприятий (новогодние вечера, утренники, дискотеки, выпускные вечера и т.п.) | В течение года | Директор школы Преподаватель-организатор ОБЖ |  |
| 6 | Проведение общешкольных тренировок по эвакуации из школьного здания при команде "Пожар" | Не реже 1 раза в четверть | Зам. директора по учебной работе Преподаватель-организатор ОБЖ Классные руководители |  |
| Работа с учащимися |
| 1 | Изучение вопросов пожарной безопасности по программе курса ОБЖ (5-11 классы) и 1-4 классы на предметах, интегрированных с курсом ОБЖ | В течение года | Преподаватель-организатор ОБЖ Учителя ОБЖ Учителя начальных классов |  |
| 2 | Инструктажи о правилах пожарной безопасности и поведению в случае возникновения пожара в кабинетах обслуживающего и технического труда, химии, физики, информатики | сентябрь | Зам. директора по учебной работе. Зав. кабинетами Учителя-предметники |  |
| 3 | Организация и проведение конкурсов рисунков, викторин по вопросам пожарной безопасности |  | Зам. директора по воспитательной работе Классные руководители | Совместно с ПОЖ. ОХР. |
| 4 | Участие в работе кружка "Юных пожарных", создание дружины юных пожарных. |  |  | По инициативе ПОЖ. ОХР. |
| 5 | Отработка нормативов, практических навыков поведения при ЧС (пожарах) во время проведения школьного Дня защиты детей | По графику школы | Преподаватель-организатор ОБЖ |  |

Приложение 2

ПРИКАЗ

| от 1 сентября 201 года | № _____ |
| --- | --- |

Об обеспечении пожарной безопасности

В целях улучшения работы по обеспечению пожарной безопасности

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Назначить ответственным за пожарную безопасность заместителя директора по административно-хозяйственной части  Иванову Анну  Ивановну.

- Ответственному за пожарную безопасность  Ивановой А.И. провести следующие мероприятия:

- Вывесить в канцелярии, учительской, мастерских, кабинетах физики, химии,  информатики, технического труда, физкультурном и актовом залах таблички с номером телефона 01 вызова пожарной охраны и памятку "Порядок действий при пожаре" (Приложение 1).

- Проверять состояние подвального помещения, не допускать складирования в подвале никаких горючих веществ.

- Содержать постоянно свободными основные и запасные выходы из помещения. Хранить ключи от запасных выходов в специальном шкафу в помещении канцелярии, а также обеспечить ключами технических работников I этажа.

- Принять меры к недопущению сжигания мусора в бачках-контейнерах на территории учреждения.

- Организовать пропитку штор актового зала и занавесей сцены специальным огнезащитным составом, что разрешит проведение в актовом зале массовых мероприятий с детьми.

- Проверить чердачные помещения и закрыть входные люки на чердак замками. Иметь на дверях люков указание о месте хранения ключей.

- Вывесить на каждом этаже по две схемы (по одной у каждого выхода) эвакуации детей в случае возникновения пожара.

- Обеспечить первичными средствами тушения пожара кабинеты: физики, химии, информатики, столярной и слесарной мастерских, технического труда, физкультурного зала.

- Обеспечить надлежащее содержание подъездных путей к зданию учреждения.

- Иметь запас 5 электрофонарей на случай отключения электроэнергии.

- 3. В случае отсутствия в учреждении директора и ответственного за противопожарную безопасность в момент возникновения пожара возложить ответственность за организацию эвакуации учащихся и персонала на ответственного дежурного администратора. Действия дежурного администратора:

- оповестить о пожаре пожарную охрану по телефону 01;

- организовать эвакуацию детей и сотрудников;

- при необходимости и возможности отключить электроэнергию;

- осуществить руководство по тушению пожара имеющимися средствами;

- принять меры к эвакуации документов и материальных ценностей;

- организовать встречу пожарной команды для указания кратчайших путей подъезда к зданию.

- Ответственность за соблюдение пожарной безопасности во время проведения массовых мероприятий, утренников, вечеров, дискотек возложить на ответственного за проведение мероприятия. Вменить в обязанность ответственному обязательную проверку путей эвакуации учащихся до проведения мероприятия.

- Назначить ответственными за эвакуацию в случае возникновения пожара следующих сотрудников:

- III этаж - зам. директора по УВР в средней школе __________________________________________
                                                                                                                                Ф.И.О.

- II этаж - зам. директора по УВР в начальных классах _______________________________________ 
                                                                                                                                Ф.И.О.

- I этаж (правая сторона) - зам. директора по воспитательной работе  __________________________ 
                                                                                                                                Ф.И.О.

- I этаж (левая сторона)   -   учитель ОБЖ  ____________________________________________________ 
                                                                                                                               Ф.И.О.

- Возложить ответственность за эвакуацию учащихся из здания школы в случае возникновения пожара на учителя, ведущего урок, или воспитателя группы продленного дня.

- Ответственному за пожарную безопасность провести в течение года три занятия с лицами, ответственными за эвакуацию детей на этажах.

- Классным руководителям всех классов внести в план воспитательной работы беседы с учащимися о противопожарной безопасности,

- Учителю ОБЖ уделить особое внимание вопросам поведения учащихся в случае возникновения пожара.

- Два раза в течение учебного года (сентябрь, декабрь) на совещаниях при директоре рассмотреть вопросы состояния пожарной безопасности в учреждении.

Директор школы:                   ____________________

С приказом ознакомлен:                               __________________________ 
                                                                                            Ф.И.О. 
                                                                        __________________________ 
                                                                                            Ф.И.О. 
                                                                         __________________________ 
                                                                                            Ф.И.О. 
                                                                         __________________________ 
                                                                                            Ф.И.О.

Приложение

к приказу  № ___ от «___» ______ 200   г.

Памятка "Порядок действий при пожаре"

- Немедленно сообщить о случившемся пожарной охране по телефону 01. Назвать адрес школы, место пожара, свою фамилию.

- Сообщить о случившемся руководству школы.

- Принять меры по эвакуации учащихся и сотрудников.

- Тушить пожар имеющимися средствами.

Приложение 3

_________________________________
(наименование предприятия)

| СОГЛАСОВАНО ____________________ (должность руководителя профкома ______________________ подпись, фамилия, инициалы) № ___ от " __ " ______ 200 _ г. м.п. | УТВЕРЖДАЮ Руководитель________________ ______________________________ (личная подпись, фамилия, инициалы) " __ " ___________ 200 _ г. м.п. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ
по пожарной безопасности

1. Общие требования безопасности

1.1. Инструкция устанавливает правила по пожарной безопасности для всех работников учреждения. Инструкция разработана в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03, введена приказом по учреждению от"_____"_________200___г. №____

1.2. Школьные здания перед началом учебного года должны быть приняты соответствующими комиссиями, в состав которых включаются работники Государственного пожарного надзора.

1.3. В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и т. п. которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

1.4. Число парт (столов) в учебных классах и кабинетах не должно превышать количества, установленного нормами проектирования.

1.5. С учащимися и студентами должны быть организованы занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности в быту.

1.6. К работе в образовательном учреждении допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медосмотр, обученные, прошедшие вводный инструктаж.

1.7. Периодический инструктаж проводится 1 раз в б месяцев. Допуск работника к самостоятельной работе производится после проведения инструктажа и проверки знаний настоящей инструкции.

1.8. Исполнение требований настоящей инструкции обязательно для всех работников учреждения.

1.9. За невыполнение требования данной инструкции виновные несут ответственность в дисциплинарном порядке.

2. Правила пожарной безопасности

2.1. Территория учреждения должна своевременно очищаться от мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п.

2.2. Дороги, проезды и подъезды к зданию, наружным пожарным лестницам должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

2.3. Сжигание отходов разрешается не ближе 50 м от здания в специально отведенном для этих целей месте и должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

2.4. Запрещается:

- использовать чердак для хранения мебели и других материалов;

- загромождать мебелью, оборудованием и другими материалами выходы на наружные эвакуационные лестницы;

- устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов;

- хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы. Под лестничными маршами в первом и цокольном этажах допускается устройство только помещений для узлов управления центрального отопления, водомерных узлов и электрощитовых, выгороженных перегородками из негорючих материалов;

- устраивать в тамбурах выходов хранение (в том числе временное) любого инвентаря и материалов.

2.5. При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать электроаппараты и приборы, имеющие неисправности, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными розетками;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками без подставок из негорючих материалов;

- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т. п.;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.

2.6. Каждый работник учреждения образования должен знать на своем рабочем месте, участке места расположения средств пожарной сигнализации и уметь пользоваться ими.

2.7. Необходимо следить за наличием и исправностью средств тушения пожара (пожарных кранов, огнетушителей, бочек с водой, лопат и т. п.) и уметь пользоваться ими.

2.8. Запрещается использовать средства пожаротушения не по назначению.

2.9. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на рабочем месте допускается только в закрытой небьющейся таре и не более сменной потребности; по окончании работы жидкости убрать в специальное для их хранения место.

2.10. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

2.11. Электросварочные и газосварочные работы проводить в строгом соответствии с установленными правилами пожарной безопасности. По окончании сварки (резки) проверять отсутствие источников загорания.

3. Действия в случае пожара

Лицо, заметившее возникновение пожара, обязано:

- немедленно сообщить в ближайшую пожарную часть по телефону 01;

- эвакуировать детей и сотрудников из помещений. Эвакуацию нужно начинать из того помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения пожара;

- сообщить дежурному или руководителю учреждения. Он обязан лично убедиться в отсутствии детей в опасной зоне, оказать помощь пострадавшим, вызвать по необходимости врача и скорую помощь;

- с помощью сотрудников добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара до прибытия I пожарной команды.

Для встречи вызванной пожарной команды выделить из персонала дружины лицо, которое должно проинформировать начальника пожарной команды о том, все ли люди эвакуированы и в каких помещениях еще остались. Руководитель учреждения организует эвакуацию детей и сотрудников, тушение пожара до прибытия пожарной машины.

3.1. Правила пользования огнетушителями марки ОП-5:

- огнетушитель ОП-5 предназначен для тушения начинающихся и небольших очагов пожаров, в том числе воспламеняющихся жидкостей.

Порядок приведения в действие огнетушителя ОП-5:

- подвести огнетушитель к очагу пожара;

- повернуть расположенную на крышке огнетушителя рукоятку вверх до отказа (на 180° в вертикальной I плоскости);

- при воспламенении легковоспламеняющихся жидкостей, находящихся в открытых емкостях перевернуть огнетушитель вверх дном (для приведения в действие ОП-5 нет необходимости ударять его);

- направлять струю порошка на внутреннюю сторону борта емкости (порошок, ударяясь о борт емкости, покрывает горящую поверхность), при тушении жидкостей, разлитых на поверхности, покрывать порошком всю горящую поверхность.

Запрещается использовать огнетушители ОП-5 для тушения пожаров электроустановок, горящих проводов, находящихся под напряжением, более 1000 В.

3.2. Правила пользования огнетушителем марки ОУ (марки ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 цифрами определяют емкость стального баллона 2-5-8 кг). Ручные углекислотные огнетушители типа ОУ предназначены для тушения небольших загораний электропроводов, кабелей, электроустановок (тушение производить только при снятом напряжении):

- нельзя пользоваться огнетушителями, имеющими повреждения (вмятины, трещины и пр.);

- нельзя пользоваться непроверенными огнетушителями (не имеющими паспорта завода-изготовителя и без пломбы);

- нельзя бросать огнетушители, хранение их разрешается только на специальных подставках с креплением;

- запрещается хранить огнетушители вблизи отопительных приборов.

3.3. Порядок приведения в действие огнетушителя:

- держа за рукоятку огнетушитель, направить снегообразователь (раструб) на очаг пожара;

- повернуть расположенную на крышке огнетушителя рукоятку вверх до отказа (на 180° в вертикальной I плоскости);

- во время работы (выброса заснеженной углекислоты через раструб) не разрешается брать рукой за раструб, во избежание обморожения.

4. По окончании работы, перед закрытием помещений

4.1. Отключить электронагревательные приборы (сушильные шкафы, плитки, чайники, кипятильники и т. п.), силовую и осветительную электросеть (за исключением дежурного освещения).

4.2. Проверить состояние шкафов, мусорных ящиков, урн и т. п., обратить внимание на отсутствие горящих окурков, спичек.

4.3. Установить, нет ли дыма, запаха гари, горелой резины и других признаков загорания.

4.4. Освободить проходы и выходы, лестницы и другие пути эвакуации при пожаре.

4.5. Обеспечить свободный проход (подход) к средствам пожаротушения, инвентарю и средствам пожар ной сигнализации.

Разработчик:
                  __________________________________________________ 
                                                    (должность,  личная подпись, . фамилия,  инициалы)

Согласовано:
уполномоченный по охране труда
                  __________________________________________________ 
                                                    (должность, личная подпись,  фамилия, инициалы)

ответственный за пожарную безопасность
                  __________________________________________________ 
                                                    (должность, личная подпись,  фамилия, инициалы)

Приложение 4

СОДЕРЖАНИЕ 
текстовой части плана эвакуации на случай возникновения пожара 
(извлечения из Правил пожарной безопасности ППБ-01-93)

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель учреждения

_______________________
(личная подпись, фамилия, инициалы)

«___»  ___________200  г.

| № п\п | Действия | Порядок и последовательность действий | Должность и фамилия исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сообщение о пожаре | При обнаружении пожара или его признаков необходимо немедленно сообщить по телефону ____________ в пожарную часть, задействовать систему оповещения людей о пожаре, поставить в известность руководителя учреждения или заменяющего его работника |  |
| 2 | Эвакуация детей из загоревшегося здания согласно схеме эвакуации | Все дети должны выводиться из загоревшегося здания через коридоры и выходы немедленно при обнаружении пожара или по сигналу оповещения |  |
| 3 | Сверка списочного состава с фактическим наличием эвакуированных из здания детей | Все эвакуированные из здания дети проверяются по имеющимся в группах (классах) именным спискам (классным журналам) |  |
| 4 | Пункты размещения эвакуированных детей | В дневное время дети группами (классами) размещаются в____________________ ,в ночное время дети эвакуируются в__________________________ |  |
| 5 | Тушение возникшего пожара работниками учреждения до прибытия пожарной части | Тушение пожара организуется и проводится немедленно с момента его обнаружения работниками учреждения, не занятыми эвакуацией детей. Для тушения используются все имеющиеся в учреждении средства пожаротушения |  |

С планом эвакуации и распределением обязанностей ознакомлены:
                  __________________________________________________ 
                                                    (должность, личная подпись,  фамилия, инициалы)

Приложение 5

| СОГЛАСОВАНО Начальник ОГПН ____________ района _______________________________ «_____» _______________ 200 г. | УТВЕРЖДАЮ Директор _____________________ _____________________________ «_____» _______________ 200 г. |
| --- | --- |

# Примерная инструкция

# к плану эвакуации людей при возникновении пожара в школе.

| № пп | Действия персонала | Порядок исполнения | Должность и фамилия исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вызов пожарной команды. | Звонить «01» по телефону, установленному в кабинете директора, дежурного. Сообщить: «В школе №2 пожар. Адрес: ул. Клубная, дом 8. Горит в подвале. Сообщил директор Иванова. | Сотрудник первый обнаруживший пожар. |
| 2. | Открывание наружных дверей. | Открыть обе створки наружных дверей вестибюля. Быстро открыть все наружные двери, ликвидировать все возможные препятствия у входов. Всех выходящих из здания направлять к месту сбора. | Гардеробщица ___________, вахтер __________ |
| 3. | Оповещение о пожаре и порядке эвакуации. Включение системы противодымной защиты и пожарных насосов-повысителей. | Включить систему оповещения нажатием кнопки «Пуск системы оповещения о пожаре», находящейся в помещении дежурного. По показаниям сигнальных ламп на щите пожарной автоматики проверить, включились ли пожарные насосы-повысители, две установки удаления дыма из поэтажных коридоров, установка подпора воздухом в лестничной клетке №1. если эти установки автоматически не включились, включить их вручную нажатием на щите автоматики двух красных кнопок «Пуск вентиляторов противодымной защиты» и «Пуск пожарных насосов». | Дежурный по школе, его помощник (в соответствии с инструкцией дежурного по школе). |
| 4. | Эвакуация учащихся. | Объявить учащимся: «В связи с тем, что было сейчас объявлено по радиосети, необходимо покинуть учебные классы. Прошу соблюдать порядок и следовать к лестнице». Показать направление движения: к наиболее надежной незадымляемой лестнице №2 с поэтажными выходами через наружную воздушную зону. Если из-за задымления коридора выход на эту лестницу невозможен, направить людей к незадымляемой лестнице №1, предварительно проверив наличие внутри нее подпора воздуха (при открывании двери входа на лестницу требуется значительное усилие, из нее с большой скоростью вырывается воздух, находящийся в лестничной клетке под давлением). Если нет возможности воспользоваться обеими лестницами, направить учащихся в зону безопасности (на открытую террасу). Попросить учащихся старших классов оказать помощь в эвакуации детей младшего школьного возраста. После выхода людей плотно закрыть двери учебных помещений, двери обеих лестничных клеток. В случае необходимости принять меры к спасению людей не успевших эвакуироваться. | Учителя, дежурные, технический персонал, находящийся на этаже. |
| 5. | Встреча пожарной команды. | Выйти на улицу к главному подъезду. Дождаться пожарной команды. Показать место расположения пожарных гидрантов. Проводить начальника караула к месту пожара. Кратко проинформировать руководителя тушения пожара о месте возникновения пожара, путях его распространения и о результатах эвакуации учащихся. | Дежурный по школе, его помощник. Директор школы ____________, его заместитель _______________ |
| 6. | Тушение пожара. | Открыть шкаф внутреннего пожарного крана, развернуть рукавную линию, открыть вентиль пожарного крана, приступить к тушению. |  |
| 7. | Эвакуация имущества. | Эвакуировать в первую очередь документы из кабинета директора, учительской (очень важны классные журналы, по которым можно проверить количество эвакуированных учащихся). | Директор, его заместители, учителя. |

## Инструкцию составил

Заместитель директора

по хозяйственной части                                                                                       _____________

Приложение 6

ПРОТОКОЛ
проверки знаний по взрывопожарной безопасности

Комиссия в составе: председателя ______________________________________________________________________________                                                                                 (фамилия, имя, отчество, место работы, должность)

членов________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________                                                                                 ( фамилия, имя, отчество, место работы, должность)

назначенная приказом ______________________ от "_____"____________200_г.
                                                                                        (чьим)

№______ проверила знания по взрывопожарной безопасности работающих  _________________ (указать предприятие, организацию)    прошедших с__________200 _ г. по "____"_____200 _ г. обучение по ______ часовой программе пожарно-технического минимума.

Проверкой установлены следующие результаты:

| № пп | Фамилия, имя, отчество прошедшего обучение | Должность, профессия и место работы | Номер билета, заданные вопросы | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Председатель комиссии ________________________________________________________________

Члены комиссии _____________________________________________________________________

Примечание: Выписка из протокола прикладывается к материалам расследования причин

пожаров,  а также к материалам мероприятий по предупреждению возникнове-

ния и борьбы с  пожарами.

Приложение 7

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель учреждения

__________________
(подпись, фамилия, инициалы)
" ____ " __________ 200 ___ г.

АКТ
проведения технического обслуживания и проверки внутренних пожарных кранов

Комиссия в составе:
председателя ______________________________________________________________________
                                                                 (фамилия, имя, отчество, место работы, должность)

и членов комиссии __________________________________________________________________
                                                                 (фамилия, имя, отчество, место работы, должность)

_________________________________________________________________________________
                                                                 (фамилия, имя, отчество, место работы, должность)

в соответствии с п. 1.3.2.2,1.7.3 Правил пожарной безопасности ПЛБ-01-93 провела техническое обслуживание и проверку работоспособности внутренних пожарных кранов.

Внутренние пожарные краны ПК-1 - ПК-8 проверены на работоспособность путем пуска воды и признаны годными к дальнейшей эксплуатации. Пожарные рукава просушены, перекатаны на новую складку и присоединены к кранам и стволам.

Председатель комиссии _________________________________________________________

Члены комиссии_______________________________________________________________

"____"______200 ____ г.

Примечание: Для проверки работоспособности внутренних пожарных кранов выбирают два наиболее удаленных и выше всех расположенных пожарных крана, прокладывают рукавную линию и пускают воду. Длина компактной струи должна быть не менее 17 м.

Приложение 8

ЖУРНАЛ 
учета первичных средств пожаротушения

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения | Номер первичных средств пожаротушения | Дата последней зарядки или проверки | Вес заряда | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Приложение 9

НОРМЫ 
первичных средств пожаротушения для образовательных учреждений 
(извлечения из Правил пожарной безопасности ППБ-01-93)

| № п/п | Наименование помещений | Единица измерения | Огнетушитель пенный или порошковый | Огнетушитель углекислотный | Брезентовое или асбестовое полотно | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Классы, кабинеты, аудитории, лекционные, административные и спальные помещения, групповые детские дошкольные учреждения, общежития профтехучилищ | 30 погонных метров длины коридора, холла, рекреации | 1 |  |  | Не менее двух на этаж или его часть, выделенную глухими стенами |
| 2 | Лаборатории (кабинеты) химии, биологии, лаборантские при них, помещения для трудового и профессионального обучения (кроме мастерских по обработке металла), кружковые технического моделирования, живописи, юных натуралистов, кинофотолаборатории, библиотеки, студии | 100 кв. м | 1 |  |  | Не менее одного на помещение |
| 3 | Кабинеты информатики, вычислительной техники, физики, мастерские по обработке металла, радиотехнические центры, электромашинные помещения и помещения вентиляционных систем | 100 кв. м | 1 | 1 |  | Не менее одного пенного и одного углекислотного на помещение |
| 4 | Закрытые учебно-спортивные залы, обеденные, актовые, лекционные и читальные залы | 200 кв. м | 2 |  |  | Не менее 2-х на помещение |
| 5 | Гаражи, открытые стоянки автомашин, тракторов и др. техники (без учета первичных средств пожаротушения, которыми оборудованы транспортные средства) | 100 кв. м | 1 | 1 | 1 | Не менее 2-х на помещение или стоянку. Дополнительно оборудуются ящиком с песком и лопатой |
| 6 | Котельные на твердом и газообразном топливе | На 2 котла | 1 |  |  | Ящик с песком и лопатой |
| 7 | Кинопроекционная, кинопередвижка | На 1 аппарат | 1 |  | 1 |  |

Примечание. Все виды огнетушителей и пожарные краны должны быть пронумерованы. На огнетушителях должен быть паспорт с указанием даты последней зарядки или проверки, веса заряда и подписи ответственного лица.

Приложение 10

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРЕ

Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения обязан:

- немедленно сообщить по телефону в пожарную охрану (назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию);

- принять меры по эвакуации людей, материальных ценностей;

- принять меры по тушению пожара.

До прибытия пожарного подразделения руководитель предприятия обязан:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство, ответственного дежурного по объекту;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя все средства;

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты;

- при необходимости отключить электроэнергию или выполнить мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара;

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществить общее руководство по тушению пожара;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны;

- организовать оказание первой медицинской помощи.

По прибытии пожарного подразделения руководитель предприятия обязан:

- проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара;

- организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

Нормативные документы

- Федеральный закон от 21.12.94 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

- Программа Минобразования России на 2004-2007 годы "Безопасность образовательного учреждения"

- Приказ МЧС РФ от 18.06.03 № 313 "Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03"

- Приказ Министерства РФ по делам гражданской безопасности, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Минобразования России от 17.04.03 № 190/1668 "О мерах по повышению уровня пожарной безопасности образовательных учреждений"

- Правила пожарной безопасности для учреждений образования (ППБ-101-89)

Приложение 11

Инструкция о мерах пожарной безопасности 
в помещении N ______

1. В помещении запрещается хранение личных вещей и посторонних предметов. Не допускается хранение пустой тары, отходов и излишков материалов, ветоши и т.п. Подходы к электрощитам, пультам управления технологическим оборудованием, установками вентиляции и кондиционирования воздуха, к средствам пожаротушения, а также эвакуационные пути необходимо держать свободными. ( Если необходимо - добавить).

2. (Требования пожарной безопасности при проведении техпроцесса, эксплуатации оборудования, эксплуатируемого в помещении).

3. В помещении допускается хранение химреактивов, в том числе легковоспламеняющихся и горючих веществ в количестве, не превышающем нормы, утвержденные главным технологом и вывешенные у входа. ( Или: в помещении не допускается хранение и применение химреактивов без специального разрешения руководителя участка ).

4. Курение и применение открытого огня в помещении запрещено. Огневые работы (сварочные и др.) допускаются только после оформления разрешения установленной формы.

5. Следует постоянно следить за показаниями контрольно-измерительных приборов ________________________________________ .

Показания не должны выходить за рамки ______________________________, т.к. это может привести к загоранию, (взрыву, перегреву и т.п.).

6. При возникновении пожара необходимо:

- немедленно оповестить руководителя по тел. _________________ , охрану по тел ___________________, в городскую пожарную часть по тел. 01;

- аварийно отключить оборудование __________________________________ (указать как);

- отключить электроэнергию ________________________________________ (указать чем, место нахождения рубильника или т.п.);

- закрыть окна и двери, отключить кондиционеры и вентиляцию ____________________________________ (указать как). (Помните, что приток воздуха и его движение значительно увеличивает горение!);

- приступить к тушению очага загорания при помощи огнетушителя, находящегося __________________________ (указать где) или, в случае небольшого пламени - накрыть очаг плотной тканью;

- при невозможности ликвидации загорания своими силами и быстром распространении огня и дыма необходимо немедленно приступить к эвакуации: _____________________________

- (указать, куда вынести взрыво- и пожароопасные опасные и токсичные вещества и материальные ценности, пути эвакуации - конкретно);

7. После окончания рабочего дня ответственный за пожарную безопасность или работник, последним покидающий помещение, обязан осмотреть помещение и убедиться в его пожаробезопасном состоянии: __________________________________________________ (указать, что должно быть удалено, что слито, что отключено, что закрыто и каким образом).

8. После осмотра необходимо помещение запереть и сдать ключи в охрану с росписью в журнале.

Приложение 12

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

для проведения практических занятий и отработке действий работниками общеобразовательных учреждений по эвакуации детей в случае возникновения пожара.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Пути эвакуации и эвакуационные выходы.	22

Количество эвакуационных выходов.	22

Размеры эвакуационных выходов и путей.	23

Разработка плана эвакуации.	23

Проведение массовых мероприятий.	25

Действия учащихся при эвакуации.	26

Приложение №1. Примерная инструкция вахтеру. Примерная инструкция о порядке действий администрации учреждения в случае пожара или других чрезвычайных обстоятельствах.	27

Приложение №2. Примерная инструкция к плану эвакуации людей при возникновении пожара в школе.	14

Приложение №3. План-конспект  по теме: Отработка плана эвакуации на случай пожара детей и обслуживающего персонала из здания школы.	28

# Пути эвакуации и эвакуационные выходы.

Эвакуация людей – вынужденный вывод людей из зоны, в которой имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара.

Эвакуационный выход – выход, ведущий в безопасную при пожаре зону.

Путь эвакуации – безопасный при эвакуации людей путь, ведущий к эвакуационному выходу.

Во внутренних и наружных стенах зданий расположены различные проемы, в здании имеются разнообразные пути движения людей (проходы, фойе, коридоры, лестницы). Однако не каждый проем можно считать эвакуационным выходом и не каждый путь – эвакуационным путем.

Выходы являются эвакуационными, если они ведут из помещений:

- первого этажа наружу непосредственно или через коридор, вестибюль, лестничную клетку;

- любого этажа, кроме первого, в коридор, ведущий на лестничную клетку или непосредственно в лестничную клетку (в том числе через холл); при этом лестничные клетки должны иметь выход наружу непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверью;

- в соседнее помещение на том же этаже, обеспеченное выходами, названными в пунктах «а» и «б» за исключением случаев, указанных в СНиП.

# Количество эвакуационных выходов.

Безопасность людей в зданиях и сооружениях на случай пожара обеспечивается целым комплексом объемно-планировочных и конструктивных решений и организационных мероприятий. Особое значение для своевременной эвакуации людей имеет достаточное количество эвакуационных выходов. При проверке числа эвакуационных выходов выясняются, соблюдается ли условие безопасности, суть которого заключается в том, что фактическое число эвакуационных выходов должно быть не менее требуемого.

При определении фактического количества эвакуационных выходов учитываются только те, которые удовлетворяют определению понятия «эвакуационный выход». Все выходы, не удовлетворяющие этим требованиям, не считаются эвакуационными и в расчет не принимаются.

Количество эвакуационных выходов должно быть не менее минимально допустимого количества, регламентируемого строительными нормами. Так, количество эвакуационных выходов из помещения, с этажа, из здания должно быть не менее двух. Один выход допускается в виде исключения в небольших помещениях со сравнительно небольшим количеством людей.

# Размеры эвакуационных выходов и путей.

Размеры эвакуационных выходов и путей должны быть такими, чтобы процесс эвакуации был кратковременным, заканчивался раньше, чем появится опасность для здоровья и жизни людей. Необходимо соблюдать такие условия безопасности:

Фактическая протяженность путей эвакуации не должна превышать требуемую.

Суммарная фактическая ширина эвакуационных выходов должна быть не менее требуемой.

Ширина эвакуационного выхода должна находиться в интервале между минимально и максимально допустимыми размерами.

Фактическая ширина путей эвакуации должна быть не менее требуемой и находиться в допустимом интервале, для лестниц, пандусов и других путей эвакуации.

Выполнение требований противопожарных норм и правил при проектировании, строительстве и эксплуатации здания еще не гарантирует безопасности людей при возникновении пожара, что подтверждают многочисленные примеры.

Технические решения по защите людей должны дополняться организационными мероприятиями при пожаре.

Для лиц, ответственных за пожарную безопасность, целесообразно разработать конкретные функциональные обязанности. В них отражают обязанности по защите людей при возникновении пожара, перечисляют требования по содержанию эвакуационных путей и выходов и установок противодымной защиты; приводят перечень документов, которые должно вести ответственное лицо (журнал учета занятий по обучению персонала правилам пожарной безопасности, план эвакуации, журнал обслуживания системы противодымной защиты, тексты оповещения людей о пожаре и т.п.); указывают, как осуществлять связь с хозяйственными службами объекта и со службами спецавтоматики по устранению недостатков в содержании эвакуационных выходов и путей, систем противодымной защиты и т.п. проверку качества работы ответственного за пожарную безопасность осуществляют администрация объекта и инспектор Государственного пожарного надзора.

# Разработка плана эвакуации.

Для обеспечения четкого, организованного движения людей при эвакуации и исключения паники для общественных зданий разрабатывают планы эвакуации людей из здания на случай пожара.

План эвакуации состоит из графической и текстовой частей.

Графическую часть плана разрабатывают следующим образом. На листах ватмана вычерчивают планы этажей здания. При разной поэтажной планировке планы эвакуации составляют для каждого этажа, а при одинаковой выполняют один план с указанием этажей, к которым он относится. Планы этажей можно упрощать, изображать конструкции в одну линию, исключать небольшие помещения, не связанные с пребыванием людей. Но все эвакуационные выходы и пути должны быть показаны. Наименование помещений обозначают непосредственно на планах этажей либо все помещения нумеруют и приводят экспликацию помещений. Нумеруют эвакуационные выходы и лестницы. Это позволяет сократить и упростить объяснительную записку к плану эвакуации.

На план наносятся стрелки, указывающие маршруты движения людей, исходя из наименьшего времени и надежности путей эвакуации. Если имеется выход на наружную пожарную лестницу, на плане делают надпись «Выход на пожарную лестницу» с разъяснением в пояснительной записке, когда используется этот выход.

Практика показывает, что при пожаре не всегда удается вывести людей наружу через лестницы. Нередко люди спасаются, выходя на покрытия, стилобаты, и другие воздушные зоны. Если такие зоны имеются, то выходы на них как резервные показывают на плане эвакуации.

Кроме маршрутов движения обозначают места нахождения ручных пожарных извещателей, огнетушителей, пожарных кранов, телефонов и другого оборудования.

В текстовую часть плана эвакуации включают информацию о тушении пожара до прибытия пожарных подразделений, встрече пожарных подразделений и подробного их информирования об обстановке на пожаре, эвакуации и охране имущества и др.

Особое внимание уделяют графе таблицы, в которой указывают должности и фамилии исполнителей, отвечающих за конкретные участки работы. При этом важно определить реальный объем работы, которую способен выполнить человек за необходимое время эвакуации из здания (около 6 минут), и не планировать одному исполнителю чрезмерно большой объем работы. Учитывая, что во время пожара не все исполнители могут быть на месте работы, предусматривается дублирование (двойное, а на наиболее ответственных направлениях работы – тройное). Под таблицей должны быть подписи составителя плана эвакуации и лиц, ознакомленных с планом.

Отработку плана эвакуации осуществляют сразу же после его составления и затем периодически не реже 1 раза в год. Инициатором занятий по отработке должно быть лицо, ответственное за пожарную безопасность объекта. Занятия должны быть практические (типа учений) по отработке каждым конкретных действий: вызова пожарных подразделений, оповещения о пожаре, открывания выходов, подачи команд, распоряжений, информировании побывшего руководителя тушения пожара об обстановке на пожаре и т.п. занятия регистрируют в специальном журнале с указанием даты занятий, присутствующих лиц, руководителя занятий, замечаний и пожеланий по занятиям.

При проверке объекта сотрудник Государственного пожарного надзора выясняет качество составления плана эвакуации; затем по журналу учета занятий по практической отработке плана эвакуации выясняет, все ли сотрудники, указанные в плане, отработали на занятиях свои обязанности (пример составления инструкции к плану эвакуации людей при возникновении пожара приведен). Сотрудник ГПН проводит практические занятия по отработке плана эвакуации, с обязательным составлением и утверждением план – конспекта.

При эвакуации детей в учреждениях образования преподаватели и воспитатели обязаны подготовить детей к эвакуации (прекратить игры, прием пищи и при необходимости быстро одеть детей); объявить порядок и направление движения и место сбора в соответствии с планом эвакуации; открыть двери в направлении движения; вывести детей; закрыть двери после того, как дети выведены с целью уменьшения скорости распространения пожара по зданию; собрать всех детей в предусмотренном планом эвакуации место; оказать детям в случае необходимости первую медицинскую помощь; вызвать скорую помощь; организовать в случае необходимости спасение детей; проверить наличие детей по списку и результаты доложить руководителю учреждения или лицу его заменяющему. Каждый преподаватель или воспитатель несет персональную ответственность за группу детей, с которой он занимается, поэтому в текстовой части плана эвакуации написано, кто и какую группу детей выводит. Указывают также, куда следует обращаться для оказания скорой помощи пострадавшим, место хранения ключей от наружных выходов и действия обслуживающего персонала.

Общие противопожарные требования к путям эвакуации.

В здании учащиеся должны обеспечивать необходимый противопожарный порядок. Особое внимание надо обращать на правильное содержание путей эвакуации. Запасные выходы должны быть свободными и иметь надпись "Запасной выход". Если двери закрыты на ключ, то на дверях необходимо выполнить надпись о месте хранения ключа. Категорически запрещается забивать наглухо гвоздями двери запасных выходов. Лестницы - важнейший путь эвакуации. Вот почему нельзя под лестничными маршами устраивать кладовые, фотолаборатории, склады наглядных пособий, музыкальных инструментов, хранить инвентарь уборщиц. Нельзя также загромождать коридоры учреждения столами, стульями, партами и др.

Каждое здание должно иметь не менее двух выходов: в случае если один из них отрезан огнем, для спасения учащихся используется другой. Двери этих выходов, а также из коридоров на лестничные клетки должны открываться по ходу эвакуации и оборудоваться легкооткрывающимися запорами. Лестничные клетки, используемые для эвакуации, должны иметь боковое естественное освещение через окна в наружных стенах. Размещаемые на лестничных клетках приборы отопления, внутренние пожарные краны не должны сокращать ширины маршей и площадок, для чего они устраиваются в нишах. Запрещается отделывать пути эвакуации и учебные помещения деревом, пластиком и др. горючими материалами. Такая "красота" интерьера чревата серьезными последствиями. При загорании этих материалов выделяются отравляющие продукты горения. Через несколько минут образуется зона задымления, через которую эвакуация становится невозможной, а трагедия неизбежной.

В зданиях, имеющих деревянные чердачные помещения, необходима периодическая обработка деревянных конструкций огнезащитным составом. Двери, ведущие с лестничных клеток на чердак, должны быть закрыты на замки. Чердачные помещения запрещается захламлять сгораемыми материалами, а также устраивать кладовые, мастерские и т.д. К содержанию чердаков предъявляются строгие требования. И это не случайно. Чердак перекрывает все помещения, поэтому возникающий пожар мгновенно распространяется над всем зданием, и справиться с огнем очень трудно.

Нельзя устанавливать металлические решетки и жалюзи на окнах помещений, где находятся учащиеся: при необходимости и окна могут быть использованы как дополнительные пути эвакуации.

В спальных помещениях школ-интернатов и детских домов кровати устанавливают с соблюдением соответствующих проходов. Нельзя размещать их против основного выхода и загромождать запасной выход. Проход между короткими сторонами кроватей должен составлять не менее 0,8 - 1 метра. Такие же проходы оставляют между спинками кроватей и ограждающими конструкциями при установке кроватей изголовьями одна к другой с разрывом 0,2 метра. Проход между длинными сторонами кроватей должен быть 0,4 метра. В двух- и трехэтажных зданиях спальных корпусов детей младших классов необходимо размещать на первом этаже.

# Проведение массовых мероприятий.

В учебных учреждениях часто проводятся детские вечера, новогодние елки, спектакли, концерты. При проведении таких мероприятий в актовых залах нередко собирается большое количество детей, иногда более 200-300.

На этот период руководитель учреждения назначает ответственного, и разрабатываются противопожарные мероприятия. Кроме того, на время проведения массового мероприятия обязательно надо устраивать дежурство членов дружины юных пожарных, а помещения обеспечить необходимым количеством первичных средств пожаротушения (огнетушители, ведра с водой, ящики с песком, лопаты).

Обязательным условием, при котором допускается проведение любого массового мероприятия, является наличие в этом помещении не менее 2-х выходов, ведущих непосредственно наружу или в коридор, сообщающийся с лестничными клетками. При этом двери не только на путях эвакуации, но также из помещения, где проводится массовое мероприятие, должны открываться по направлению выхода из него.

Количество мест в помещениях, предназначенных для проведения массовых мероприятий, устанавливают из расчета 0,75 квадратных метра на одного человека. Пускать в помещение людей больше, чем положено по норме, нельзя, потому что в случае возникновения пожара это может привести к серьезным трудностям при эвакуации.

Коридоры, проходы и выходы из зданий, предназначенные для эвакуации людей, должны быть свободными. Двери из помещений во время проведения массовых мероприятий запрещается закрывать на замки и труднооткрываемые запоры. В помещениях, где проводятся массовые мероприятия, в оконных проемах не должно быть металлических или других решеток. Нельзя на время проведения мероприятий окна закрывать, а проходы к ним загромождать мебелью и другими предметами.

Устанавливать елку можно только в помещении, где есть не менее 2-х выходов. В несгораемых зданиях елку устанавливают не выше второго этажа, а в деревянных - только на первом. Крепить ее надо прочно. Елка не должна затруднять выход из помещения, а ее ветки - касаться стен и потолка. Нельзя ставить елку вблизи отопительных и нагревательных приборов. Запрещается украшать ее целлулоидными и другими легковоспламеняющимися игрушками, обкладывать подставку и ветки ватой и украшениями из нее, обсыпать бертолетовой солью, зажигать для иллюминации свечи. Иллюминировать елку разрешается только электрогирляндами заводского изготовления, смонтированными опытными электромонтерами, с соблюдением соответствующих правил. При устройстве иллюминации применяют для питания напряжение не более 24 вольт, для чего используют понижающие трансформаторы. Электропроводка, питающая лампочки, должна быть прочно изолирована, не иметь оголенных участков. Для иллюминации применяют гибкие провода с медными жилами. При подвеске электрогирлянд нельзя завязывать провода в узлы, закручивать их вокруг ветвей и ствола елки. Электропроводку к елке выполняют верхом по потолку; а при подведении к елке - снизу по полу и по стене на высоте 1,5 метра необходимо защищать провода от механических повреждений. Иллюминацию к электросети подключают только при помощи штепсельных соединений. Запрещается полностью гасить свет в помещении во время массовых мероприятий, а также применять дуговые прожекторы, световые пожароопасные эффекты. Детям не разрешается играть около елки в костюмах из бумаги, ваты, марли, применять хлопушки и бенгальские огни, устраивать фейерверки.

# Действия учащихся  при эвакуации.

Каждый учащийся должен правильно, без паники действовать в экстремальных ситуациях.

При возникновении пожара заметивший его ученик должен немедленно сообщить об этом педагогу или в пожарную охрану по телефону "01". Все дети и взрослые должны покинуть помещения, не создавая паники. О необходимости эвакуации в учреждении можно сообщить через радиоузлы голосом или при помощи условных сигналов. Учащиеся слушают указания учителя и без промедления выполняют их.

В каждой учреждении имеется план эвакуации на случай пожара, который должен быть изучен заранее. Необходимо определить места расположения различных помещений и аудиторий, а также пути движения на случай чрезвычайных ситуаций.

Учащиеся старших классов в школах могут оказать помощь педагогам в эвакуации детей младшего возраста (одеть их, отвести в теплое помещение, поддерживать порядок на выходе, при необходимости вызвать медицинскую помощь). После окончания эвакуации детей проводится их проверка по списку, и результаты докладываются директору или руководителю прибывшего пожарного подразделения.

# Примерная инструкция вахтеру

- Вахтер обязан:

- осуществлять постоянный надзор за соблюдением учащимися, а также преподавательским составом противопожарного режима;

- проводить разъяснительную работу среди учащихся по соблюдению противопожарного режима;

- информировать руководство о нарушении учащимися противопожарного режима;

- контролировать наличие и исправность первичных средств пожаротушения, их работоспособность;

- обеспечить своевременный вызов подразделений пожарной охраны при возникновении пожара, эвакуировать людей и организовывать тушение пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

- Вахтер должен иметь в своем распоряжении:

электрический переносной фонарь;

средство связи с пожарной охраной города (телефон)

перечень телефонов пожарной охраны, а также инженерных служб;

текущую информацию о количественном составе.

- Вахтер должен знать:

перечень лиц, имеющих право принимать решение об эвакуации людей в случае возникновения пожара;

порядок оповещения людей о пожаре по зданию в целом и по отдельным этажам;

расположение эвакуационных выходов и их состояние;

порядок или последовательность проведения эвакуации людей с этажа и здания в целом;

местонахождение первичных средств пожаротушения (огнетушителей, пожарных кранов и т.д.)

размещение кнопок ручного включения пожарной сигнализации, а также дистанционного включения оборудования систем противопожарной защиты (насосов-повысителей, вентиляторов подпора воздухом и дымоудаления и т.д.)

- При обнаружении пожара (загорания) вахтер должен:

сообщить в пожарную охрану по телефону 01, указав адрес учреждения, этаж пожара, где и что горит, свою фамилию;

доложить представителю дирекции о возникновении пожара;

обеспечить эвакуацию людей, принять меры по предотвращению возникновения паники, обеспечить оказание помощи в эвакуации пострадавшим;

установить, включено ли в работу оборудование систем противопожарной защиты (насосы-повысители, вентиляторы подпора воздуха и дымоудаления и т.д.) и при необходимости принять меры к его включению с помощью кнопок дистанционного управления;

проверить все ли вышли из учебных комнат.

# Примерная инструкция

# о порядке действий администрации учреждения в случае пожара

# или других чрезвычайных обстоятельствах.

- Представитель администрации или должностное лицо, прибывшее к месту пожара, обязано:

- проверить, вызвана ли пожарная охрана;

- вызвать на место пожара руководство объекта;

- в случае угрозы для жизни людей принять немедленные меры к предотвращению паники и быстрейшей эвакуации людей, согласно плану эвакуации, используя для этого все имеющиеся силы и средства;

- возглавить руководство тушением пожара до прибытия пожарной охраны;

- выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников;

- проверить включение и работу автоматической (стационарной) системы пожаротушению;

- при необходимости вызвать медицинскую или другие службы;

- организовать, при необходимости, отключение электроэнергии, остановку системы вентиляции, приведение в действие системы дымоудаления и осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространению пожара;

- обеспечить защиту и эвакуацию людей, принимающих участие в тушении пожара, из зон возможных обрушений конструкций, поражений электрическим током, отравлений, ожогов.

- По прибытии на пожар подразделений пожарной охраны представитель учреждения, руководивший тушением пожара и эвакуацией людей, обязан сообщить старшему начальнику подразделения пожарной охраны все необходимые сведения о наличии людей в здании, об очаге пожара, мерах, предпринятых по его ликвидации.

  - установить число людей в классных комнатах, выходы из которых блокированы огнем или дымом.

  - принять меры к организации тушения пожара силами педагогического коллектива с помощью первичных средств пожаротушения;

  - информировать руководителя прибывшего подразделения пожарной охраны о месте пожара, количестве эвакуированных людей, наличии людей в классных комнатах, выходы из которых блокированы огнем или дымом, принятых мерах по тушению пожара; выполнять в дальнейшем указания старшего по службе.

Приложение 13

# П Л А Н - К О Н С П Е К Т

# Тема: Отработка плана эвакуации на случай пожара детей и обслуживающего

# персонала из здания школы.

Цель: отработка навыков действий у педагогического состава школы и учащихся в экстремальных ситуациях.

Время: 1 час

Место: школа № ________ по адресу: Гатчина, __________________________

Метод: практическое занятие.

ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

| № пп | Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта | Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назначение здания | Детское учреждение |
| 2. | Степень огнестойкости здания | 3-я степень огнестойкости |
| 3. | Расположение детей | Детей в ночное время нет |
| 4. | Строительные и конструктивные особенности здания: |
| 4.1 | Этажность | 3 этажа |
| 4.2 | Общая высота | 11 метров |
| 4.3 | Размер в плане | 80.11 х 63.20 |
| 4.4 | Подвал | Отсутствует |
| 4.5 | Чердачное помещение | Имеется |
| 5. | Предел огнестойкости строительных конструкций: |
| 5.1 | Наружные стены | Кирпичные, толщиной 75 см; Предел огнестойкости 1.5 часа. |
| 5.2 | Перегородки (внутренние несущие) | Кирпичные, толщиной 12 см; Предел огнестойкости 0.75 часа. |
| 5.3 | Перекрытия | Железобетонные плиты; Предел огнестойкости 0.75 часа. |
| 5.4 | Кровля | По деревянной обрешетке шифер |
| 5.5 | Лестничные клетки | 2 внутренние; 1 наружная металлическая |
| 6. | Предел огнестойкости и вид противопожарных преград: |
| 6.1 | Перегородки | Кирпичные; Предел огнестойкости 0.75 часа |
| 6.2 | Перекрытия | Железобетонные; Предел огнестойкости 0.75 часа |
| 6.3 | Двери | Деревянные; Предел огнестойкости 0.75 часа |
| 7. | Пути эвакуации: | 1-й этаж – из помещений в коридор через холл, с выходом наружу. |
|  |  | 2-й этаж – из помещений в коридор, левое, правое крыло - по запасным лестницам на улицу, центральные - по лестницам в холл и на улицу. |
|  |  | 3-й этаж – из помещений в коридор, левое, правое крыло по запасным лестницам на улицу, центральные по лестницам в холл и на улицу. |
| 8. | Места отключения электрической энергии | Помещение электрощитовой расположено на первом этаже. |
| 9. | Основные элементы опасности для людей при пожаре | Отравление СО и продуктами горения, воздействие высокой температуры, поражение электрическим током. |
| 10. | Противопожарное водоснабжение: |  |
| 10.1 | Количество пожарных водоемов, их емкость | Нет |
| 10.2 | Пожарный водопровод, его вид, расходы воды, количество гидрантов | Кольцевой, ПГ № 245 d-150 |
| 10.3 | Наличие и количество внутренних пожарных кранов | 12 внутренних пожарных кранов |
| 11. | Помещения с наличием взрывоопасных веществ и материалов. | В кабинете химии |

ХОД ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ:

| № пп | Учебные вопросы | Время (мин) | Краткое изложение материала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная часть | 20 | Сбор обслуживающего персонала школы на проведение краткого инструктажа. Объясняются обязанности сотрудникам при эвакуации детей из здания школы. Осматриваются эвакуационные пути и выходы из здания. Объясняется техника безопасности при эвакуации детей из здания школы. |
| 2 | Основная часть | 10 | Работнику вахты поступает вводная о пожаре в одном из кабинетов на 3 этаже здания школы. Вахтер подает 3 длинных звонка, что служит к началу эвакуации людей из здания школы. Сообщает в пожарную охрану по телефону «01». Дежурные открывают двери эвакуационных выходов, готовятся к прибытию пожарных подразделений. Учителя выводят детей из учебных кабинетов на третьем этаже в коридор, левое и правое крыло эвакуируются по запасным лестницам на улицу, из центральных учебных классов эвакуация проходит по центральным лестничным клеткам в холл и на улицу. Учителя выводят детей из учебных кабинетов на втором этаже в коридор, левое и правое крыло эвакуируются по запасным лестницам на улицу, из центральных учебных классов эвакуация проходит по центральным лестничным клеткам в холл и на улицу. Учителя выводят детей из учебных кабинетов на первом этаже в коридор, левое и правое крыло эвакуируются по запасным лестницам на улицу, из центральных учебных классов эвакуация проходит по коридорам в холл и на улицу. Из спортивного зала и столовой дети и учителя эвакуируются через запасные выходы. Охранник следит за недопущением посторонних лиц в здание школы. Свободные учителя пытаются ликвидировать возникший пожар первичными средствами пожаротушения до прибытия пожарных подразделений к месту вызова. Общий сбор учащихся проходит на стадионе школы, учителя проводят перекличку учащихся и докладывают о наличие учеников по списку и о состоянии здоровья. |
| 3 | Заключительная часть | 30 | Выставление оценок. Подробный разбор отработки плана эвакуации, с указанием ошибок. Проведение инструктажа «О мерах пожарной безопасности». |

План-конспект составил:       ______________________________________

Приложение 14

Срочная эвакуация школы.
Методические рекомендации в помощь директору школы,

преподавателю-организатору ОБЖ

Чтобы предотвратить панику и обеспечить безопасную, организованную и эффективную эвакуацию всех присутствующих в школе через все имеющиеся выходы, и чтобы настроить сознание на рациональное реагирование при столкновении с пожаром или иной аварийной ситуацией как в школе, так и в других местах в помощь директорам школ и должностным лицам в ОУ, ответственным за эвакуацию людей из здания школы (преподаватель-организатор ОБЖ) разработан порядок действий в случае пожара в школе [1]. Предлагаемую простую и эффективную процедуру эвакуации при пожаре нетрудно применить в большинстве школ. Последовательность действий персонала и учащихся школы разбита на 5 этапов (схема 1):

- тревога (включение звуковой сигнализации);

- вызов пожарной охраны, МЧС, скорой медицинской помощи, милиции;

- эвакуация школы;

- сбор всего состава школы в отведенном месте;

- перекличка (проверка учащихся и персонала школы).

Тревога. Любой человека - ученик или член персонала школы - при обнаружении пожара должен без колебаний поднять тревогу о пожаре. Оповещение о пожарной тревоге (серия звонков) в любой части здания должно служить сигналом для полной эвакуации из здания школы.

Вызов пожарной охраны. О любом возникновении пожара, даже самого небольшого, или же о подозрении на пожар нужно немедленно сообщить пожарной охране по телефону 01. Дублирование вызова пожарной охраны осуществляет дежурный администратор или классный руководитель, который должен доложить о том, что пожарная охрана вызвана, директору школы (дежурному администратору).

Эвакуация. Услышав тревогу, ученики в сопровождении учителя покидают кабинеты цепочкой по одному и идут по маршруту эвакуации к сборному пункту. Далее классы идут ровным, размеренным шагом, учитель следует позади с классным журналом; каждому педагогу необходимо закрыть дверь своего кабинета и все остальные двери по пути эвакуации, которыми больше никто не будет пользоваться. Выйдя к лестнице, учащиеся одного класса должны держаться вместе и не бежать толпой, а организованно спускаться по одному только с одной стороны лестницы, оставляя другую сторону лестницы для прохода, не допуская, чтобы отдельные учащиеся или целые классы обгоняли друг друга. Все, кто не присутствует в классе во время сигнала тревоги (например, находится в туалетах, учительской, коридоре и т.п.), должны немедленно идти к месту сбора и присоединиться к своему классу или группе.

Директор школы или лицо, его замещающее, услышав тревогу, дает команду на отключение электропитания школы и немедленно должен проследовать к заранее условленному месту в сборном пункте, где он будет у всех на виду, и оставаться там до тех пор, пока не получит рапорт от всех школьных подразделений.

Все повара, уборщицы, административный и прочий персонал, услышав тревогу, должны немедленно направиться к месту сбора.

Сбор. Место сбора - у входа в школу. Придя на место сбора, каждый отдельный класс или группа людей должны занять свое заранее определенное место и находиться там не расходясь.

Перекличка. По прибытии классов на место сбора немедленно должна быть проведена перекличка по журналам, каждый учитель, проводивший занятия, должен немедленно сообщить директору о присутствии своего класса в полном составе. Если кто-то отсутствует, персонал должен немедленно начать его поиски - при этом нельзя пропустить ни одного места, куда дети могли бы спрятаться.

По прибытии пожарной охраны начальника караула встречает директор школы и немедленно информирует о том, все ли люди были безопасно эвакуированы.

План график эвакуации средней школы при возникновении ЧС

|  | Выполнение мероприятий | Время | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Получение сигнала Тревоги | Ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Вызов пожарной охраны | 30 сек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Деж. Адм. |
| 3 | Эвакуация 1-го этажа | 1 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Учитель |
| 4 | Эвакуация 2-го этажа | 2 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Учитель |
| 5 | Эвакуация блока шестилеток | 2 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Учитель |
| 6 | Эвакуация 3-го этажа | 3 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Учитель |
| 7 | Сбор учащихся у входа в ОУ | 3 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Учитель |
| 8 | Перекличка учащихся | 4 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Учитель |
| 9 | Доклад о наличии учащихся | 5 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Учитель |

Телефоны экстренных служб:

- пожарной охраны 01,

- милиции 02,

- скорой помощи 03,

Алгоритм действий при экстренной эвакуации учащихся из кабинетов школы во время уроков

Порядок эвакуации

| Кабинет | Выход из школы |
| --- | --- |
| 1-й этаж |
| № 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Через основной выход |
| Домоводства | Через запасной выход |
| Мастерские | Через свой запасной выход |
| Спортивный зал | Через свой запасной выход |
| Актовый зал | Через свой запасной выход |
| 2-й этаж |
| № 12, 13, 14 | Через запасной выход |
| № 11, 12, 15, 16 | Через основной выход |
| Блок шестилеток | Через запасной выход |
| 3-й этаж |
| № 22, 23, 24 | Через запасной выход |
| № 27, 28, 29 | Через запасной выход |
| № 18, 19, 20, 25, 26 | Через основной выход |
| Кабинет информатики | Через основной выход |
| Кабинет немецкого языка | Через основной выход |

| № пп | Ответственные | Действия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ф.И.О. | Вызывают пожарную охрану по телефону 01 и дают сигнал к эвакуации |
| 2 | Ф.И.О. | Встречают пожарную команду, докладывают о причинах возгорания и проведенной эвакуации |
| 3 | Классные руководители, учителя-предметники | Эвакуируют учащихся из школы, проводят перекличку по классным журналам и докладывают директору школы (дежурному администратору) |
| 4 | Ответственные по этажам: -"- 1-й этаж -"- 2-й этаж -"- 3-й этаж | Ликвидируют очаги возгорания с помощью огнетушителей и подручными средствами. Отключают электропитание школы (дежурный техник). |
| 5 | -"- 1-й этаж | Дублирует открытие запасных выходов и отключение электропитания школы. |

Действия постоянного состава

Действия технических работников

| № | Ответственные | Действия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ф.И.О. -"- | Вызывают пожарную команду по телефону 01 и дают сигнал к эвакуации (включают звонок) |
| 2 | 1-й этаж -"- | Открывают запасные выходы на 1-м этаже (левое и правое крыло) |
| 3 | 2-й этаж -"- | Дублирует открытие запасного выхода на 2-м этаже |
| 4 | 3-й этаж -"- | Дублирует открытие запасных выходов на 3-м этаже. |

В первый день учебной четверти или полугодия все новички, персонал и остальные ученики должны быть проведены по всем основным и запасным путям эвакуации, их следует проинструктировать о процедуре пожарной эвакуации.

Учебная эвакуация должна проводиться не реже одного раза в четверть, о чем должна производиться соответствующая запись. Не следует допускать её стереотипности, так как ситуация в условиях настоящего пожара может очень сильно варьироваться. Например, лестница может оказаться непригодной для эвакуации из-за задымленности или по другой причине. До проведения учебной эвакуации - если предполагается, что, например, лестница или иной путь эвакуации заблокирован - обязательно следует предусмотреть альтернативный безопасный путь, ведущий из здания в безопасное место. Следует вести регистрацию всех учебных эвакуаций.

Приложение 15

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

1. Первичные средства пожаротушения (в соответствии с нормами) размещаются в помещениях зданий и сооружений и сдаются лицу, ответственному за их сохранность и готовность к действию.

2. Размещаемые на этажах зданий огнетушители должны быть одного вида и на каждом из них указаны основные данные и правила эксплуатации (инструктивная надпись).

3. Огнетушители всегда должны содержаться в работоспособном состоянии.

В зимнее время (при температуре ниже 1° С) огнетушители необходимо переносить в отапливаемые помещения.

Углекислотные огнетушители должны предохраняться от чрезмерного нагревания и действия солнечных лучей.

4. Не реже одного раза в 10 дней огнетушители должны подвергаться внешнему осмотру (проверяется целостность предохранительных пластинок, а у пенных огнетушителей - наличие пломб). Одновременно прочищаются спрыски пенных огнетушителей.

5. Весовой контроль заряда огнетушителей следует проводить не реже одного раза в год.

Огнетушитель необходимо дозарядить, если при очередном контрольном взвешивании окажется, что в результате утечки углекислоты масса заряда составит для огнетушителей типа: ОУ-2 - менее 1,15 кг; ОУ-5 - менее 3,15 кг; ОУ-8 - менее 5,15 кг.

6. Баллоны углекислотных огнетушителей через каждые 5 лет эксплуатации подлежат переосвидетельствованию.

Огнетушитель необходимо заменить, если просрочен срок периодического переосвидетельствования баллонов (срок службы баллонов, выбитый на сфере, например, 1-84-89 означает срок следующего переосвидетельствования - январь 1989 г.) или сорвана пломба.

ЖУРНАЛ 
учета первичных средств пожаротушения

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения | Номер первичных средств пожаротушения | Дата последней зарядки или проверки | Вес заряда | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7. Емкости для хранения запаса воды для целей пожаротушения должны быть не менее 0,2 куб. м. каждая и комплектоваться ведром; емкость ящиков для песка должна быть не менее 0,5 куб. м. и комплектоваться совковой лопатой.

8. К введению в эксплуатацию допускаются пожарные краны, оборудованные:

- пожарным клапаном с соединительной головкой;

- напорным пожарным рукавом с присоединенным к нему пожарным стволом;

- рычагом для облегчения открывания клапана.

Пожарный рукав должен быть присоединен к клапану.

Пожарный кран с перечисленным оборудованием должен размещаться во встроенном стеновом или навесном пожарном шкафу, который пломбируется.

На дверце пожарного шкафа указывается: буквенный индекс (ПК), порядковый номер каждого крана, номер телефона ближайшей пожарной части. 2 раза в год составляется акт проверки внутренних пожарных кранов по прилагаемой форме:

Руководитель учреждения

__________________
(личная подпись, фамилия, инициалы)
" ____ " __________ 200 ___ г.

АКТ
проведения технического обслуживания и проверки внутренних пожарных кранов

Комиссия в составе:
председателя  __________________________________________________
                                 (указать фамилию, имя, отчество, место работы, должность)

и членов комиссии _______________________________________________
                                          (указать фамилию, имя, отчество, место работы, должность)

________________________________________________
                                    (указать фамилию, имя, отчество, место работы, должность)

________________________________________________
                                    (указать фамилию, имя, отчества место работы, должность)

в соответствии с п. 1.3.2.2,1.7.3 Правил пожарной безопасности ПЛБ-01-93 провела техническое обслуживание и проверку работоспособности внутренних пожарных кранов.

Внутренние пожарные краны ПК-1 - ПК-8 проверены на работоспособность путем пуска воды и признаны годными к дальнейшей эксплуатации. Пожарные рукава просушены, перекатаны на новую складку и присоединены к кранам и стволам.

Председатель комиссии  __________

Члены комиссии   ______________

"____"______200 ____ г.

Примечание: Для проверки работоспособности внутренних пожарных кранов выбирают два наиболее удаленных и выше всех расположенных пожарных крана, прокладывают рукавную линию и пускают воду. Длина компактной струи должна быть не менее 17 м.

9. Пожарные гидранты, гидрант-колонки и пожарные краны должны не реже чем через 6 мес. (весной и осенью) подвергаться техническому осмотру и проверяться на работоспособность водопроводной службой совместно с представителями администрации объекта и пожарной охраны посредством пуска воды с регистрацией результатов в журнале (прил. 10) или акте. Колодцы должны освобождаться от воды.

10. Монтаж пожарных клапанов на внутреннем водопроводе зданий (сооружений) должен выполняться с соблюдением требований строительных норм и правил на внутреннее водоснабжение, утвержденных Госстроем, а также следующих требований:

- маховичок клапана должен располагаться так, чтобы обеспечивалось удобство его охвата рукой и вращения;

- выходной патрубок клапана должен располагаться так, чтобы обеспечивалось удобство присоединения пожарного рукава и исключался резкий "излом" рукава при прокладывании его в любую от клапана сторону.

Пожарный клапан, изготовленный из чугуна, должен быть окрашен в красный цвет.

11. При проверке электродвигателей пожарных насосов производится заливка масла в подшипники, проверяются болтовые соединения, плотность и бесшумность вращения вала, отсутствие перегрева на корпусах электродвигателей и т.п.

12. Размещаемые на территории пожарные щиты должны быть укомплектованы: огнетушители - 2 шт., ведра - 2 шт., емкость с водой - 0,2 куб. или (лопата - 2 шт. и ящик с песком - 0,5 куб.м.); ломы - 2 шт., топоры - 2 шт., багры - 2 шт.

13. Запрещается полное или частичное разукомплектование пожарных щитов, а также использование первичных средств пожаротушения и пожарного инвентаря не по прямому назначению (для хозяйственных нужд, ремонтных работ и т.п.).

Приложение 16

ЖУРНАЛ

учета   инструктажей по пожарной безопасности

(первичный, повторный, внеплановый, текущий)

| № п/п | Ф.И.О. инструктируемого | Должность инструктируемого | Наименование правил, норм и инструкций с которыми ознакомлен инструктируемый | Дата и подпись инструктируемого | Подпись инструктировавшего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Первичный противопожарный инструктаж проходят работники, вновь принятые на работу, переведенные из одного подразделения в другое или на выполнение новой для них работы, прикомандированные, учащиеся и студенты, прибывшие на производственную практику или обучение, проходят в цехе или на участке непосредственно на рабочем месте. Этот инструктаж проводит ответственный за противопожарное состояние цеха, участка, мастерской, лаборатории, склада и т.д.  с учетом особенностей и специфики данного отдела, агрегата, на котором предстоит работать инструктируемому, а также характер выполняемых им работ. При  первичном противопожарном инструктаже должны быть рассмотрены следующие вопросы:

- пожарная опасность технологического производственного процесса и оборудования, на котором предстоит работать инструктируемому;

- противопожарно-профилактические мероприятия, проводимые на данном участке работ, на рабочем месте;

- соблюдение противопожарного режима при пуске агрегатов, аппаратов, установок в работу и наблюдение за их работой и правильным протеканием технологического производственного процесса, правила переключения и останова оборудования;

- возможные причины возникновения пожаров, взрывов и аварии в ходе протекания технологического производственного процесса на данном оборудовании и меры по их предупреждению и устранению;

- первичные и стационарные средства пожаротушения и связи, находящиеся при данном рабочем месте или вблизи него, и правила пользования ими  при возникновении пожара или аварийной обстановки;

- ознакомление с основными правилами пожарной безопасности на смежных участках работы на случай замены рабочего смежного участка или оказания ему помощи при возникновении пожара.

- Как при проведении первичного противопожарного инструктажа, так и при проведении вторичного противопожарного инструктажа в специальном журнале делается соответствующая запись (форма 2).

Повторный противопожарный инструктаж должны проходить все работающие независимо от квалификации, стажа работы и образования не реже 1 раза в 6 месяцев. Повторный инструктаж проводится по программе первичного противопожарного  инструктажа с отдельными работниками или группами работников одной профессии с целью проверки и повышения уровня их знаний правил пожарной безопасности и инструкций о мерах противопожарной безопасности.

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится в следующих случаях:

- при изменении правил пожарной безопасности и инструкций о мерах пожарной безопасности;

- при изменении технологического процесса, применении новых исходных веществ и материалов, замене или модернизации оборудования и изменении других факторов, влияющих на пожарную безопасность;

- при перерывах в работе в течение 60 календарных дней. Для работ, к которым предъявляются повышенные требования пожарной безопасности, - при перерывах в работе в течение 30 календарных дней.

Текущий противопожарный инструктаж проходят работники, направленные для проведения работ (газоопасных, сварочных и других огневых работ и т.п.), выполняемых по наряду-допуску, разрешению. Текущий инструктаж проводится для  ознакомления работников с мерами пожарной безопасности, которые необходимо выполнять при выполнении порученной работы. Текущий инструктаж проводится ответственным за проведение работ перед началом их проведения и фиксируется в наряде–допуске и разрешении на производство сварочных и других огневых работ.

Приложение 17

ЖУРНАЛ

осмотра помещений перед закрытием

| Дата | Время | Наименование помещения | Результаты осмотра перед закрытием | Фамилия и подпись сдающего | Фамилия и подпись принимающего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

лицу, ответственному за осмотр помещений перед закрытием

Все помещения  объекта перед закрытием обязательно осматриваются ответственными за пожарную безопасность.

О результатах осмотра производится запись в журнале осмотра помещений.

ОСМОТР ПОМЕЩЕНИЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ:

- Устранение возможных причин пожара.

- Устранение причин, способствующих быстрому распространению огня.

- Готовность средств пожаротушения к использованию.

# ПРИ ОСМОТРЕ

- Отключается вся аппаратура и электроустановки, обесточивается вся электросеть, кроме дежурного освещения.

- Помещение очищается от сгораемых отходов, мусора и т.п.

- Очищаются от загрязнения вентиляционные установки, оборудование, средства пожаротушения.

- Проверяется возможность использования всех проходов, выходов, сигнализации, подходов к средствам пожаротушения, электроустановкам.

###### Образец заполнения журнала

| Дата | Время | Наименование объекта | Результаты осмотра перед закрытием | Фамилия и подпись сдающего | Фамилия и подпись принимающего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.03.02 | 17:30 |  | в норме | Иванова -подпись | Сидоров – подпись |

# Text boxes

Тревога. Получение сигнала

Любой человек-ученик или член персонала школы-при обнаружении пожара должен поднять тревогу о пожаре

Вызов пожарной охраны

О любом возникновении пожара, даже самого небольшого, или же о подозрении на пожар нужно сообщить по телефону 01

Эвакуация

учащихся

Услышав тревогу, ученики должны встать у своих парт и по указанию учителя, ответственного за класс, покинуть кабинет по одному и идти по маршруту эвакуации в сопровождении учителя к сборному пункту перед входом в школу.

Сбор учащихся у школы

Учитель строит учеников согласно плану у входа в школу для проверки

Перекличка.

Доклад.

Учитель проводит перекличку по классному журналу и докладывает дежурному администратору о составе эвакуированных.

###### Наименование организации

Сложить листы и скрепить степлером

#### Начато ________________________

Окончено _____________________

###### Наименование организации

#### Начато____________________________

Окончено _________________________